OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 13/18

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 25

Podgorica, 19.03.2018. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE

Akumulatorske baterije i ispravljači

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	9

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	10

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	11

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	12

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	13

NASLOVNA STRANA PONUDE	14

SADRŽAJ PONUDE	15

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	16

FINANSIJSKI DIO PONUDE	22

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	23

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	24

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	25

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	26

NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA……………………………………………………………………………………….................29

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	35

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	41

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	46

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	47

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Marina Mitrović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: |
| E-mail adresa: marina.mitrovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka Akumulatorskih baterija, stavka 25 iz Plana javnih nabavki br. 10-01-3342/1 od 31.01.2018. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31210000-1 Elektricni aparati za ukljucivanje/iskljucivanje ili zaštitu elektricnih strujnih krugova 31000000-6 električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( da

( za predmet nabavke u cjelini

Okvirni sporazum zaključuje se na period od dvije godine.

( Okvirni sporazum će se zaključiti sa 3 prvorangirana ponuđača.

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

1) predmet nabavke;

2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;

3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;

4) ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabavke u cjelosti za vrijeme primjene okvirnog sorazuma;

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- količina roba koje su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;

- dinamika isporuke roba koje su predmet nabavke;

- mjesto isporuke roba koje su predmet nabavke;

- pojedinačna cijena roba koji su predmet nabavke.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

( nakon ponovljenog poziva ponuđačima za dostavljanje ponude u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma.

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om 71.463,56 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 35.731,78 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

(uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Uz ponudu dostaviti: mašinske crteže ormare

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ponuđene opreme izdat od ovlaštene ustanove za akubaterije: - prema standardu IEC 60896-21/22 - Certifikat ISO 9001 za proizvođača baterije - Klasifikacija EUROBAT 2015

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora dvije godine računajući od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja finansijskog limita procijenjene vrijednosti nabavke.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

( engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

( tehničku dokumentaciju koja je tražena da se dostavi u ponudi.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena

broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 26.04.2018. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  26.04.2018. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je: virmanski.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovor sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda:

( garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |
| --- | --- | --- |
|  | Nabavka Akubaterija | Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija VRLA sa spojnim I montažnim priborom Tehničke karakteristike baterije: Nazivni napon: 108 VDC Nominalni minimalni kapacitet C10=105 Ah do 1,80 V po ćeliji, 25® C Konstantna minimalna struja pražnjenja: 1h=70 A: 3h=30A do 1,80 v po ćeliji, 25® C Konstantna minimalna snaga pražnjenja bloka od 12V: 1h=900W; 3h= 350W do 1,80 v po ćeliji, 25® C EURO klasifikacija: LONG LIFE, 12 godina vijek trajanja Opšti karakter: industrijska baterija Kućište: Poliropilen UL94-HB PP Dimenzije I težina bloka: manje ili jednake od: 355x175x240 mm ( DxŠxH ), manja ili jednaka od 37 kg Kontrola: Kvantitativna I kvalitativna kontrola vrši se u magacinu naručioca. Pod kvalitativnom kontrolom podrazumijeva se kapacitivni test za dva kopleta baterija 108 V, sastavljenih od blokova po slučajnom izboru prijemne komisije. Kapacitivna proba će se provesti jednosatnom strujom pražnjenja baterije po ponuđenim karakteristikama. Opremu za kapacitivnu probu obezbjeđuje isporučilac Baterijski ormar za smještaj akubaterija: Slobodnostojeći ormar od dekapiranog lima sa vratima I bravicama Bitne karakteristike: Dekapirani lim 1,5mm Otvori sa uvodnicama Ø36 mm za ulazak kablova sa obje bočne strane Troredne fiksne olice za smještaj baterijskih blokova sa otvorima Ø36 mm za prolaz kablova, nosivosti 120 kg Zadnja strana ormara sa otvorima za cirkulaciju vazduha Dimenzije: 700x400x1600 mm Stepen zaštite: IP20 U donjem dijelu predvidjeti mjesto za ugradnju rastavljača-drišera |

Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke.

Napomene:

- Količine date po stavkama u tehničkoj specifikaciji predstavljaju okvirne vrijednosti ukupne/stvarne količine roba koje će se isporučiti za prvu godinu godinu korišćenja Okvirnog sporazuma, pa će se u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca, robe količinski po stavkama isporučivati prema zahtjevima Naručioca, a po jediničnim cijenama datim u tabelama finansijskog dijela ponude ponuđača/Isporučioca sa kojima bude zaključen Okvirni sporazum. Ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja prve godine Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta, mjesta isporuke i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum;

- Ukupna ponuđena cijena iz tabele finansijskog dijela ponude koristiće se u svrhu vrednovanja pristiglih ponuda. Okvirni sporazum će se zaključiti na period od 24 mjeseca od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja finansijskog limita procijenjene vrijednosti javne nabavke 71.463,56 € (za prvu godinu korišćenja Okvirnog sporazuma iznos procijenjene vrijednosti je 35.731,78 € sa uračunatim PDV-om). Nakon isteka prve godine korišćenja Okvirnog sprazuma ponuđači će za drugu godinu korišćenja Okvirnog sprazuma dobiti zahtjev za dostavljanje ponude sa tehničkom specifikacijom i okvirnim količinama, gdje će moći ponuditi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, a najviše u iznosu koji je za 10% veći od cijene utvrđene Okvirnim sporazumom, u skladu sa članom 26a Zakona o javnim nabavkama;

- Ukoliko u predmetnom postupku javne nabavke ispravnu ponudu ne podnese predviđeni broj ponuđača sa kojim se namjerava zaključiti okvirni sporazum, naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa ponuđačem, odnosno ponuđačima čije su ponude ispravne ili da obustavi postupak, u skladu sa članom 26 ZJN.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 6000-10384/1

Podgorica: 05.03.2018. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Rukovodilac Sektora za komercijlne poslove, Ranko Vojinović kao ovlašćeno lice CEDIS d.o.o. Podgorica daje

I z j a v u

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno Planu javnih nabavki broj 10-01-3342/1 od 31.01.2018. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba – Nabavka Akumulatorskih baterija, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove

Ranko Vojinović

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 6000-10384/2

Podgorica: 05.03.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke, shodno Planu javnih nabavki broj 10-91-3342/1 od 31.01.2018. godine, za nabavku roba - Nabavka Akumulatorskih baterija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Jovan Milović _____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 6000-10384/3

Podgorica: 05.03.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Planu javnih nabavki broj 10-01-3342/1 od 31.01.2018. godine, za nabavku roba - Nabavka Akumulatorskih baterija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

| Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Marina Mitrović, dipl.pravnik |
| --- | --- |
|  | s.r |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Slobodan Arsović, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Milena Savić, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Ivan Brajović, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Milovan Mitrović, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

(Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

(uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Uz ponudu dostaviti: mašinske crteže ormara

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ponuđene opreme izdat od ovlaštene ustanove za akubaterije: - prema standardu IEC 60896-21/22 - Certifikat ISO 9001 za proizvođača baterije - Klasifikacija EUROBAT 2015

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU PREDMET ISPORUKE,  ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA

Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaze tražene Pozivom.

OBRAZAC  R4

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 13/18 objavljenoj dana 19.03.2018. godine na portalu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me i sajtu CEDIS-a d.o.o. Podgorica: www.cedis.mewww.nabavka.vlada.cg.yu, a u skladu sa članom 26 Zakona o javnim nabavkama, sporazumne strane: CEDIS-a d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Naručilac) i _________(u daljem tekstu: Ponuđač), zaključuju Okvirni sporazum, kako slijedi:

Strane koje potpisuju Okvirni sporazum saglasno konstatuju:

Da je Naručilac u skladu sa članom 22. ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) sproveo otvoreni postupak za nabavku roba – Nabavka Akumulatorskih baterija, sa ciljem zaključivanja Okvirnog sporazuma sa tri prvorangirana ponuđača na period od dvije godine dana ili do potrošnje finansijskih sredstava;

      - Da je Naručilac donio Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda br. ____________ od __.__.2018. godine u skladu sa kojom se zaključuje Okvirni sporazum između Naručioca i tri prvorangirana ponuđača;

      - Da su tri prvorangirana ponuđača dostavila ponude i to: prvorangirani ponuđač ___________ br. ____________ od __.__.2018. godine, drugorangirani ponuđač ___________ br. ____________ od __.__.2018. godine, trećerangirani ponuđač ___________ br. ____________ od __.__.2018. godine, čije jedinične cijene, način plaćanja i ostali uslovi su integrisani u odredbama Okvirnog sporazuma;

      - Da obaveza za ugovorne strane nastupa zaključenjem pojedinačnih Ugovora zaključenih na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.

Strane koje potpisuju Okvirni sporazum sporazumjele su se o sljedećem:

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Predmet Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih Ugovora sa tri prvorangirana Ponuđača za nabavku roba – Nabavka Akumulatorskih baterija za potrebe Naručioca, a u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, ponudama tri prvorangirana ponuđača, odredbama ovog Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.

Detaljna Specifikacija sa količinama, data je u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni dio. Količine navedene u specifikaciji su okvirne za svo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma.

TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 2.

Ovaj Okvirni sporazum zaključuje se za period dvije godine od dana potpisivanja istog od strane ovlašćenih lica svih strana Okvirnog sporazuma ili do potrošnje finansijskih sredstava po Okvirnom i predviđa sklapanje više pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci tokom navedenog perioda u zavisnosti od potreba Naručioca.

PREDMET NABAVKE

Član 3.

Strane koje potpisuju Okvirni sporazum saglasne su da će predmet pojedinačnih ugovora o isporuci roba glasiti na robe - Nabavka Akumulatorskih baterija .

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Član 4.

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuman iznosi _________________ Eura.

PDV  u iznosu od _________________ Eura.

Ukupna cijena za robe iz ovog Okvirnog sporazuma sa PDV-om iznosi __________________ € (__________________________ Eura).

VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE ZA PRIMJENU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 5.

Isporučilac ___________________ je  ponudio:

Ukupna cijena za robe iz ovog Okvirnog sporazuma bez PDV-a iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

PDV  u iznosu od _________________ Eura.

Ukupna cijena za robe iz ovog Okvirnog sporazuma sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

POJEDINAČNE CIJENE ZA PRIMJENU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 6.

Pojedinične cijene iskazane u ponudama Ponuđača date su okvirno i promjenljive su odnosno mogu se mijenjati za svo važenje ovog Okvirnog ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke po Pojedinačnim ugovorima.

Član 7.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da će dostavljati ponudu po zahtjevima za pojedinačno zaključenje ugovora sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

DINAMIKA IZVRŠAVANJA UGOVORA ZA PRIMJENU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 8.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da će se robe iz ovog Okvirnog sporazuma isporučivati u roku od dvije godine od zaključivanja istog ili do potrošnje opredijeljenih finansijskih sredstava, dok će rok za isporuku po Pojedinačnim ugovorima biti precizno definisan tim ugovorima na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.

MJESTO ISPORUKE UGOVORENE ROBE U VEZI SA PRIMJENOM OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 9.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da je mjesto izvršenja ugovora Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da će se plaćanje po pojedinačnim ugovorima, vršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu, ovjerene od strane ovlašćenog lica Naručioca, virmanski.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da će se pojedinačnim ugovorima bliže odrediti način dostavljanja faktura za isporučenu robu.

VAŽENJE PONUDE

Član 10.

Važenje ponuda iznosi _______ dana od dana javnog otvaranja ponuda.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Član 11.

Izvršioci se obavezuju da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Okvirnog sporazuma predaju neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Okvirnog sporazuma.

Isporučilac je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Garancija za dobro izvršenje posla treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, odnosno.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da Naručilac može aktivirati Garanciju za dobro izvršenje posla iz svih zakonom dozvoljenih razloga u slučaju ne izvršavanja ugovorenog posla po Pojedinačnim ugovorima.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA PRVOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 12.

Ovim Okvirnim sporazumom su određeni svi uslovi za sklapanje ugovora o javnoj nabavci, te će Naručilac s ona tri potpisnika Okvirnog sporazuma čije ponude u postupku javne nabavke budu odabrane kao prvorangirane prema kriterijumu najniža ponuđena cijena, sklapati pojedinačne ugovore o javnim nabavkama.

Član 13.

Realizacija Okvirnog sporazuma će se sprovoditi na sljedeći način:

- Naručilac će u skladu sa svojim potrebama upućivati Zahtjev za dostavljanje pisane ponude Izvršiocima sa kojima je zaključio Okvirni sporazum, a shodno stvarnim potrebama.

- Izvršioci se obavezuju da u roku od tri dana od dana dobijanja Zahtjeva Naručioca, dostave pisanu ponudu. Naručilac će nakon pregleda i ocjene dostavljenih ponuda iste vrednovati na osnovu kriterijuma iz Tenderske dokumentacije br. 13/18 odnosno na osnovu najniže ponuđene cijene. Shodno prednjem, Naručilac će za svaku stvarnu potrebu sklopiti Pojedinačni ugovor sa najpovoljnijim Izvršiocem. Naručilac će držati u tajnosti sadržaj ponuda do isteka roka određenog za njihovo dostavljanje.

- Naručilac će i po pojedinačnim Zahtjevima sprovoditi postupak javnog otvaranja ponuda kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

- U Pojedinačnom ugovoru o isporuci robe će se precizirati prava i obaveze ugovornih strana.

MOGUĆNOST PROMJENE POJEDINAČNIH CIJENA

Član 14.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglane su da su pojedinične cijene za svaki Pojedinačni ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma promjenljive.

Isporučioci u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta nabavke, mjesta izvršenja i količina robe, i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene iz ovog Okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om.

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Član 15.

Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na rok dvije godine dana od dana potpisivanja svih strana potpisnica ili do dostizanja finansijskog limita procijenjene vrijednosti nabavke. Rok trajanja Pojedinačnih ugovora biće definisan konkretno za svaku isporuku robe za koju se bude zaključivao Pojedinačni ugovor.

OBAVEZE PONUĐAČA U POGLEDU USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Član 16.

Isporučioci se obavezuju da će čuvati kao povjerljive sve podatke koje im je dostavio Naručilac u vezi s realizacijom ugovorenih obaveza prema ovom Okvirnom sporazumu i Pojedinačnim ugovorima koji će biti sklopljeni.

Isporučioci nisu obavezni čuvati kao povjerljive podatke koji su im poznati od ranije i koje su saznali bez obaveze na čuvanje tajnosti, kao i na podatke koji su javno objavljeni.

Ponuđači se obavezuju da će u svakom trenutku odgovoriti na Zahtjev Naručioca na osnovu koga će biti sklopljen Pojedinačni ugovor u kome će biti preciznije definisani uslovi predviđeni ovim Okvirnim sporazumom.

Član 17.

Pri sklapanju Pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci na temelju Okvirnog sporazuma, ugovorne strane ne smiju mijenjati bitne uslove ovog Okvirnog sporazuma.

PRESTANAK VAŽENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 18.

Prestanak važenja okvirnog sporazuma po isteku roka od dvije godine od dana zaključivanja ili potrošnjom finansijskih sredstava koji osnov prvi nastupi.

Član 19.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Okvirni sporazum u slučaju da Ponuđač:

a)	Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla ili ne postupi po zahtjevu za otklanjanje nedostataka;

b)	Ne isporuči ugovorenu robu ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c)	Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;

d)	Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Isporučioca;

e)	Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog djela ili događaja koji proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih djela ili događaja;

f)	Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

a)	za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora, ili

b)	za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora;

c)	FIli ako bilo koji Izvršiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Okvirni sporazum sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Isporučioca odstrani sa mjesta rada, ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana. Međutim u slučaju pod (e i f) ima pravo na trenutni raskid Okvirnog sporazuma.

Po raskidu, Naručilac može da sam završi poslove koji su predmet Ugovora ili da to neka druga lica učine na teret Izvršioca.

Član 20.

Isporučilac ima pravo da raskine Okvirni sporazum ako:

a)	Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovome obaveze;

b)	Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Izvršioca;

c)	Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Okvirni sporazum sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Okvirni sporazum.

OSTALE ODREDBE

Član 21.

Strane potpisnice ovog Okvirnog sporazuma saglasne su da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog Okvirnog sporazuma primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakon o izgradnji i uređenju prostora kao i ostali pozitivnopravni propisi koji uređuju oblast predmeta nabavke.

Član 22.

Okvirni sporazum koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 23.

Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Okvirnom sporazumu, ugovorne strane će prvenstveno rješavati sporazumno, a ukoliko se sporazum ne postigne, o sporu će odlučivati nadležni sud.

Član 24.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od ovlašćenih predstavnika Naručioca i Ponuđača.

Član 25.

Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva za Naručioca, a po dva primjerka za tri prvorangirana Ponuđača.

PONUĐAČ/I                                                                     NARUČILAC

_____________________________		                    ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga po Ovlašćenju br. 10-10-33088 od 12.07.2017. godine, zastupa Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove Ranko Vojinović (u daljem tekstu:  Naručilac).

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj: 13/18 od 19.03.2018.za otvoreni postupak za nabavku roba - Nabavka Akumulatorskih baterija, Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je isporuka robe - Nabavka Akumulatorskih baterija.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude po Okvirnom sporazumu su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi ________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

PDV  u iznosu od _______________ Eura.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način cjelokupan iznos u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture ovjerenih od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 5.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

| Za Naručioca | Za Isporučioca |
| --- | --- |
| Sektor za nabavke i logistiku |  |
| U vezi prijema faktura | U vezi sačinjavanja faktura |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |
| Za tehnička pitanja | Za tehnička pitanja |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

Za isporučenu robu Isporučilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Okvirnog sporazuma i Pojedinačnog ugovora i dostavlja se na adresu DOO CEDIS Podgorica, Sektor za nabavku i logistiku, Služba za operativne nabavke, Ivana Milutinovića br. 12, u Podgorici, sa naznakom za ________________.

ROK

Član 6.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučivati u roku _____________ od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ovog Ugovora je ______________.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema zahtjevima koje dobije od Naručioca;

- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči stručno i kvalitetno, prema pravilima struke i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, ili revidenta, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

- Ponuđač sa kojim se potpiše ugovor dužan je da o svom trošku organizuje prijemno ispitivanje prekidača u fabrici za dva inžinjera kao i obuku za održavanje i rukovanje prekidačima za dva elektromontera. U tu cijenu uključiti troškove obuke, prevoza I smještaja.

Član 8.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;

- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji iste;

- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- Da Isporučiocu uredno plaća za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 9.

Isporučilac je odgovoran za svoje aktivnosti i obavezan je da usaglašava svoje aktivnosti sa aktivnostima ostalih Isporučioca i Naručioca u mjeri (eventualno) predviđenoj zahtjevima Naručioca.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Isporučilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Isporučioca.

Član 11.

Ovlašćena lica su isključivo osoblje Isporučioca i Naručioca, kao i svako drugo lice za koje je Isporučilac obaviješten od strane Naručioca da je ovlašćeno lice.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 12.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o prijemu robe i ista bude uručena Izvršiocu, a u kojoj je naveden datum izvršenja Isporučiočevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Isporučioca.

Član 13.

Dokumentacija izrađena od strane Isporučioca i dostavljena Naručiocu postaje vlasništvo Naručioca.- Isporučilac је ovlašćen zadržati ро jedan primjerak izrađenih dokumenata.

SUKOB INTERESA

Član 14.

Isporučilac se obavezuje u svoje i u ime osoblja, da za vrijeme trajanja Ugovora, bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Naručioca, neće obavljati profesionalnu aktivnost koja bi dolazila u sukob sa obavezama Isporučioca ро ovom Ugovoru.

RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla ili ne postupi po zahtjevu za otklanjanje nedostataka,

- Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe; ili

- Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po merodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

  - Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora, ili

  - Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora

  - Ili ako bilo koji Izvršiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Isporučilac odstrani sa mjesta rada, ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana.

Po raskidu, Naručilac može da sam završi poslove koji su predmet Ugovora ili da to neka druga lica učine na teret Isporučioca.

Član 16.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovome obaveze;

- Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;

- Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

OSOBLJE ISPORUČIOCA

Član 17.

Osoblje Isporučioca mora da bude stručno i iskusno.

Naručilac ima pravo da od Isporučioca zahtijeva da sa mjesta rada odstrani (ili izdejstvuje odstranjenje) bilo koje lice koje:

- se istrajno nekorektno ponaša ili je nepažljivo,

- se bavi svojim poslom nekompetentno,

- se ne povinuje bilo kojoj odredbi Ugovora, ili

- istrajava u ponašanju koje ugrožava bezbijednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Nakon toga, Isporučilac može da po potrebi odredi drugo odgovarajuće lice kao zamjenu.

Član 18.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg angažovanog člana osoblja Isporučioca, Isporučilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Isporučilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Član 19.

Isporučilac se obavezuje da stalno preduzima razumne mjere za sprečavanje nezakonitog, buntovničkog ili nekorektnog ponašanja osoblja Isporučioca, i čuvanje mira i zaštite lica i imovine na ili u blizini mjesta isporuke ugovorene robe.

Isporučilac se obavezuje da tokom cijelog Ugovornog perioda obezbijedi osiguranje robe koja se isporučuje, u skladu sa svojim ugovornim obavezama. Nadzor vrši dovoljan broj lica sa adekvatnim poznavanjem jezika za komuniciranje i poslova koji se obavljaju.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 20.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o izvršenju ugovora i ista bude uručena Izvršiocu, a u kojoj je naveden datum izvršenja Isporučiočevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Naručilac izdaje Isporučiocu Potvrdu o izvršenju ugovora sa primjerkom za Naručioca, u roku od 15 dana od isteka ugovornog roka. Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Član 21.

Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, svaka strana ostaje odgovorna za izvršavanje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

OSTALE ODREDBE

Član 22.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne ugovorne vrijednosti roba, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 23.

Isporučilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 24.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos od  _______________ € (i slovima: ______________________ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka završetka ugovora i koju Naručilac može aktivirati u Isporučilac je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija  treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Član 25.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 26.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 27.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 28.

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka se dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva)  primjerka Naručiocu.

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude koju je potrebno uračunati u ukupan broj strana ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca marina.mitrovic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama