OBRAZAC 1

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 71/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 232

Mjesto i datum: Podgorica, 16.10.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA

# Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	8

3.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	26

4.     UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	26

5.     NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	27

6.     ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE    DOKUMENTACIJE	29

7.    ZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	30

8.    UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	31

# POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Aleksandar Gagović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: / |
| E-mail adresa: aleksandar.gagovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

(  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

( kao cjelina

( Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja je posao čije izvodjenje je neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu pa stoga iste radove nije moguće razložiti na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

( kao cjeline je 75.000,00 €;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

( Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

( Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

(  za obavljanje djelatnosti,

(  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

( je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

( dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

(  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:

- Licenca projektanta i izvođača radova  za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.

Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (izdato od strane Ministarstva ekonomije.

- Važeću Licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

B2. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

( minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

- Minimum 1 diplomirani inženjer građevinarstva;

- Minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

( dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to:

- dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za: inženjera građevinarstva i inženjera elektrotehnike.

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

(  je u postupku stečaja ili likvidacije;

( ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

( je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

( je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

(  odnos cijene i kvaliteta

- Cijena  90 bodova

- Kvalitet 10 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

( Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,  radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 17.11.2020. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.11.2020. godine u 10 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

# Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja

| R.B. | Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr... | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja | A) Građevinski radovi za kablovski vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pripremno-završni gradjevinski radovi, paušalno |  |  |
| 2 |  | Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova., I to: - 12,17m ispod zemljanih površina Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine | m1 | 12.17 |
| 3 |  | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa: | met | 2.50 |
| 4 |  | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla, s odlaganjem 0,5 m od ivice iskopa. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, sa vertikalnim stranicama iskopa (iskošenja rova nastala iskopom ugraditi u jedničnu cijenu); |  |  |
|  |  | 12,1695x0,8x0,714x0,9 | m3 | 6.26 |
| 5 |  | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inţenjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u svim kategorijama zemljišta: |  |  |
|  |  | 12,1695x0,8x0,714x0,1 | m3 | 0.70 |
| 6 |  | Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska / sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: |  |  |
|  |  | 12,1695x0,714x0,3 | m3 | 2.61 |
| 7 |  | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti veći ili jednak 60 MN/m2. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, odnosno vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa: |  |  |
|  |  | 12,1695x0,714x0,5 | m3 | 4.34 |
| 8 |  | Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a plaća se po m3 planiranog iskopa |  |  |
|  |  | 1.25x(12,1695x0,714x0,3) | m3 | 3.26 |
| 9 |  | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci: | pauš | 5.00 |
| 10 |  | Isto kao pod 9), samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), paušalno | pauš | 5.00 |
| 11 |  | Ostali sitan građevinski materijal | pauš |  |
|  |  | Ukupno građevinski radovi |  |  |
|  |  | B) Elektro dio |  |  |
| 1 |  | Nabavka isporuka, transport i montaža slobodnostojećeg srednjenaponskog sklopnog bloka za opremanje NDTS sa tri vodne i dvije trafo ćelije, koji je predviđen za pričvršćenje na pod prostorije, izolovan gasom SF6 - RMU 12kV, 630A, naznačene kratkotrajne podnosive struje 21kA/1s, podnosive udarne struje 52.5kA, podnosivi napon industrijske frekvencije 28kV, podnosivi atmosferski udarni napon 75kV. Vodna polja opremljena rastavnom sklopkom 12kV, 630A i zemljospojnikom, dok je trafo polje opremljeno rastavljačem sa SF6 prekidačem sa samonapajajućim nadstrujnim zaštitnim relejem tipa VIP 45, strujnim transformatorima -T1,2,3 i kalemom za isključenje 220 VAC , tipa RM6 RE-DIDI i RM6 DE-I Dimenzije SN bloka: ŠxVxD: 2181x1142x670mm | kom | 1 |
| 2.1 |  | Nabavka, isporuka, transport i montaža niskonaponskog razvoda koji se sastoji od NN razvodnog bloka, smještenog u ormar sa 0,4kV sabirnicama i elementima prema opisu. Blok je predviđen za pričvršćenje na pod prostorije. Izrađen je od lima, zaštićenog od korozije. Osnovne dimenzije NN ormara su: (širina x visina x dubina) 1850 x1930 x 500 mm. Sklopni blok sadrži : |  |  |
|  |  | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip NW 20 H1 3P BASIC FRAME, FIXED. | kom | 1 |
|  |  | MICROLOGIC 6.0E Mikroprocesorska zaštita | kom | 1 |
|  |  | Četvoropolni (4P) odvodnik prenapona, 440V, Imax(8/20ms)=20kA, In=15kA, Up=1.2kV, tip iPRD40. | kom | 3 |
|  |  | Univerzalni mjerni instrument tip PM1000 mikroprocesorski, sa displejom i funkcionalnom tastaturom, za merenje: - struja - faznih i linijskih napona - frekvencije - cos f - aktivne, reaktivne i prividne snage - aktivne i reaktivne energije | kom | 1 |
|  |  | Izolovani sklop osigurač- rastavljač | kom | 1 |
|  |  | Jednopolna preklopka bez nultog položaja, 690V, 20A | kom | 1 |
|  |  | Relej sa tri preklopna kontakta (-KA1,-KA2) s tipkom i dvije signalne značke, sa podnožjem tipa TLK 1469 i sigurnosnom oprugom za nazivni napon 230V, 50Hz | kom | 2 |
|  |  | Strujni mjerni transformatori 720V, 1500/5A, kl. 0.5, 10VA, MULTI 9 - TI | kom | 3 |
|  |  | Taster emergency stop za slučaj potrebe nužnog-brzog isključenja kojim se isključuje energetski transformator na strani srednjeg napona. | kom | 1 |
|  |  | Trofazni kondenzator za unutrašnju montažu, VARPLUS M1 400V (elementi 2x15kVAr + 10kVAr) | kom | 1 |
|  |  | Spojni vod od osigurač-sklopke -Q13 (odvod br. 13) smještene u odjeljku +N4 do kondenzatorske baterije smještene u odjeljku +N3 izvodi se sa sljedećom opremom: kabl PP00 4x50 mm2 | m | 3 |
|  |  | Pokositrena bakrena kompresijska kablovska stopica, za spoj kondenzatorske baterije i kabla PP00 4x50 mm2 - Cu 50, M10 | kom | 3 |
|  |  | Osiguračke pruge: |  |  |
|  |  | 630A | kom | 4 |
|  |  | 400A | kom | 8 |
|  |  | 160A | kom | 1 |
|  |  | Utičnica 220V, 16A | kom | 1 |
|  |  | svjetiljka sa prekidačem linestra | kom | 1 |
|  |  | epoksidni potporni izolatori za sabirnice 1kV | kom | 24 |
|  |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal |  |  |
|  |  | Ukupno za niskonaponski blok: | kom | 1 |
| 2.2 |  | Nabavka, isporuka, transport i montaža niskonaponskog razvoda koji se sastoji od NN razvodnog bloka, smještenog u ormar, opremljen opremom sa 0,4kV sabirnicama i elementima prema opisu. Blok je predviđen za pričvršćenje na pod prostorije. Izrađen je od lima, zaštićenog od korozije. Osnovne dimenzije NN ormara su: (širina x visina x dubina ) 1850 x1930 x 500 mm. Sklopni blok sadrži : |  |  |
|  |  | Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip NW 20 H1 3P BASIC FRAME, FIXED | kom | 1 |
|  |  | MICROLOGIC 6.0E Mikroprocesorska zaštita | kom | 1 |
|  |  | Četvoropolni (4P) odvodnik prenapona, 440V, Imax(8/20ms)=20kA, In=15kA, Up=1.2kV, tip iPRD40. | kom | 3 |
|  |  | Univerzalni mjerni instrument, mikroprocesorski, sa displejom i funkcionalnom tastaturom, za merenje: - struja - faznih i linijskih napona - frekvencije - cos f - aktivne, reaktivne i prividne snage - aktivne i reaktivne energije | kom | 1 |
|  |  | Izolovani sklop osigurač- rastavljač | kom | 1 |
|  |  | Jednopolna preklopka bez nultog položaja, 690V, 20A | kom | 1 |
|  |  | Relej sa tri preklopna kontakta (-KA1,-KA2) s tipkom i dvije signalne značke, sa podnožjem tipa TLK 1469 i sigurnosnom oprugom za nazivni napon 230V, 50Hz | kom | 2 |
|  |  | Strujni mjerni transformatori 720V, 1500/5A, kl. 0.5, 10VA, MULTI 9 - TI | kom | 3 |
|  |  | Taster emergency stop za slučaj potrebe nužnog-brzog isključenja kojim se isključuje energetski transformator na strani srednjeg napona. | kom | 1 |
|  |  | Trofazni kondenzator za unutrašnju montažu, VARPLUS M! 400V (elementi 2x15kVAr + 10kVAr) | kom | 1 |
|  |  | Spojni vod od osigurač-sklopke -Q13 (odvod br.13) do kondenzatorske baterije izvodi se sa sljedećom opremom: kabl PP00 4x50 mm2 | m | 3 |
|  |  | Pokositrena bakrena kompresijska kablovska stopica, za spoj kondenzatorske baterije i kabla PP00 4x50 mm2 - Cu 50, M10 | kom | 3 |
|  |  | Osiguračke pruge: |  |  |
|  |  | 630A | kom | 4 |
|  |  | 400A | kom | 8 |
|  |  | 160A | kom | 2 |
|  |  | Utičnica 220V, 16A | kom | 1 |
|  |  | svjetiljka sa prekidačem linestra | kom | 1 |
|  |  | epoksidni potporni izolatori za sabirnice 1kV | kom | 24 |
|  |  | Ostali sitni i nespecificirani materijal | pauš |  |
|  |  | Polje javne rasvjete: |  |  |
|  |  | Direktno niskonaponsko trofazno, dvotarifno brojilo, +A, s impulsnim i (ili) serijskim dvosmjernim komunikacionim interfejsom; kl. 2, nazivnog napona: Un=3x230/400V, nazivne i maksimalne struje In=10A, Imax=60A (isporučuje OD) | kom | 1 |
|  |  | 3-polni minijaturni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=40A | kom | 2 |
|  |  | Tropolni kontaktor, tipa LC1K65P7, naznačene struje 65A (KM1) | kom | 1 |
|  |  | Automatski prekidač (C60N, 1P, 10A) (MCB C/10A) | kom | 3 |
|  |  | Jednopolna tropoložajna preklopka za izbor režima rada (1 - 0 - 2), ručno isključeno automatski, | kom | 1 |
|  |  | Redne stezaljke | pauš |  |
|  |  | Digitalni uklopni sat CCT15852 za programiranje dva nezavisna kanala, montaža na DIN šinu, max struja prekida 16A | kom | 1 |
|  |  | Ukupno za niskonaponski blok: | kom | 1 |
| 3 |  | Nabavka, isporuka, transport i montaža trofaznog, distributivnog, energetskog transformatora, sa bakarnim namotajima, sa konzervatorom i Bucholz relejem, sa zaštitom od preopterećenja i pojave gasa u kućištu, sa izolovanim priključcima, snage 1000kVA, karakteristika: - uljni - prenosni odnos 10±2x2,5% / 0,42kV, 50Hz - nazivna snaga 1000kVA - uk= 6% - sprega Dyn5 - gubici u bakru Pcu = 9500 W - gubici u gvožđu Pfe = 1100 W - Buholc relej - Kontaktni termometar prema standardima EN 50464-1, EN 60076-1 do 10 termičke klase F, smanjenih gubitaka, ONAN hlađenje (prirodno hlađenje) bez kućišta stepena zaštite IP00 sa antivibracionim podloškama | kom | 2 |
| 4 |  | Nabavka, isporuka, transport i povezivanje svih VN i NN kablova unutar objekta DTS sa polaganjem PVC cijevi prečnika kao u specifikaciji sa sljedećom opremom: |  |  |
|  |  | kabl XHE 49-A 1X70/16mm2 | m | 70 |
|  |  | Kablovska glava | set | 2 |
|  |  | T - adapter | set | 2 |
|  |  | Utični adapter | set | 2 |
|  |  | 2Ddirekt stezaljke do 240 mm2, za četiri provodnika, tipa transformer terminal clamps. | kom | 6 |
|  |  | Obloga za završnu stezaljku "2DIREKT" - "matching cover" | kom | 6 |
|  |  | - Transformatorske završne stezaljke tip ”2DIREKT” sa 2 priključka za kabal presjeka do 240 mm2, sa vijkom M30x2mm - tip 331 746 002. | kom | 2 |
|  |  | Obloga za završnu stezaljku "2DIREKT" - "matching cover" | kom | 2 |
|  |  | Kompresione bakarne stopice, prema DIN 46235 i DIN 48201 za montažu provodnika na niskonaponski prekidač i nultu sabirnicu, sa odgovarajućim plastičnim izolacionim cijevima | pauš | 30 |
|  |  | Zaptivna cijev za zaptivanje papučice za jednožilne kablove izolovane plastičnom masom. | pauš | 30 |
|  |  | -Jednožilni kabal izolovan PVC masom otpornom na temperaturu do 378,15K /105°C/, naznačenog napona do 1 kV, tipa P/MT 1x 240 mm2 | m | 30 |
|  |  | Ukupno za povezivanje opreme u DTS: | kompl. |  |
| 5 |  | Nabavka, isporuka, transport i montaža opreme za izjednačenje potencija unutar trafostanice i opreme za izvođenje uzemljenja oko objekta trafostanice: |  |  |
|  |  | -Povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, izvodi za razvodni tabla 0,4 kV, transformator snage, kablovske zavrčnice 10 kV i sl.) i elemenata |  |  |
|  |  | - Izjednačenje potencijala unutar TS. |  |  |
|  |  | -Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25x4 mm na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorija TS. |  |  |
|  |  | -Sabirnica za izjednačavanje potencijala | kom | 1 |
|  |  | Obuhvata se postavljanje trake za uzemljenje oko prostorije koja je predviđena za izgradnju TS "broj 4" I njeno povezivanje na postojeću traku za uzemljenje. |  |  |
|  |  | pocinčana čelična traka Fe/Zn 25x4mm | kg | 20 |
|  |  | Ukrsni komad za spajanje Fe/Zn 25x4mm | kom | 10 |
|  |  | Mjerni spoj | kom | 2 |
|  |  | Fleksibilna bakarna pletenica 16 mm2 | kom | 6 |
|  |  | Fleksibilna bakrena pletenica 50mm2 | kom | 10 |
|  |  | Ostali sitni, spojni i montažni materijal | pauš | 1 |
|  |  | Ukupno za rad, materijal i transport, komplet |  |  |
| 6 |  | Nabavka isporuka i montaža električne instalacije unutar trafostanice: | kom | 1 |
|  |  | LED svjetiljke, snage 34,4W, 4300 lm, efikasnosti 125 lm/W, temperatura boje 4000K, CRI 80, zivotni vijek svjetiljke 50000h. | kom | 4 |
|  |  | Razvodna kutija nadžbukna | kom | 3 |
|  |  | Provodnik PP00 3x1.5mm2 | m | 30 |
|  |  | Unakrsni prekidač montiran pored vrata | kom | 2 |
|  |  | Ostali sitni, spojni i montažni materijal | pauš. | 1 |
|  |  | Ukupno za električne instalacije unutar TS: |  |  |
| 7 |  | Nabavka, isporuka, tansport i montaža ostale opreme: | kom | 1 |
|  |  | Jednopolna šema trafostanice, uramljena | kom | 1 |
|  |  | Uputstvo za bezbijednost, pogon i održavanje | kom | 2 |
|  |  | Upozoravajuća tablica sa natpisom "Pozor visoki napon" | kom | 3 |
|  |  | Komplet ključeva trafostanice | kom | 1 |
|  |  | Dvodjelna plastična obujmica za 10kV kablove, komplet sa nosačem | kom | 2 |
|  |  | Dvodjelna plastična obujmica za 0.4kV kablove, komplet sa nosačem | paušal. | 2 |
|  |  | Šina za upozorenje | kom | 2 |
|  |  | Nosač trafoa UNP 14, I=2000 mm | kom | 4 |
|  |  | Spojni sitni i nespecificirani materijal | kompl. | 1 |
|  |  | Ukupno za ostalu opremu: |  |  |
|  |  | -Izrada Geo-elaborata izvedenog stanja objekta NDTS -Izrada atesta uzemljenja NDTS. Ukoliko vrijednost otpora uzemljenja ne zadovoljava, izvesti dodatne radove kako bi se postigla potrebna vrijednost –Izrada protokola o podešenju zaštita u NDTS | pauš | 1 |
| 8 |  | Oprema za priključak na SN mrežu |  |  |
| 8.1 |  | Nabavka, transport i polaganje jednožilnog energetskog kabla sa izolacijom i plaštom PVC mase u rovu trasom definsianom crtežom u prilogu (prije nabavke još jednom provjeriti tip i dužinu kabala) |  |  |
|  |  | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa |  |  |
|  |  | 12/20 (24) kV NA2XS(F)2Y (XHE 49-A) 1x240RM/25 mm2 | m | 240.03 |
| 8.2 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica na napojnom SN kablu, za unutrašnju montažu, za jednožilne kablove izolovane plastičnom masom sa električnom zaštitom od žica, za presjek provodnika 150-240 mm2. Kablovski završeci sa papučicama. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Pod stavkom se podrazumijeva komplet montaža kablovskih završnica |  |  |
|  |  | Set podrazumjeva komplet od tri komada. | set | 3.00 |
| 8.3 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih spojnica 12/20 kV, za jednožilne kablove izolovane plastičnom masom sa električnom zaštitom od žica. Presjek provodnika 120-240mm2. Spojnice sa čaurama sa zavrtnjima. Pod stavkom se podrazumijeva komplet rad i montaža kablovskih spojnica | kom | 9.00 |
| 8.4 |  | Nabavka i montaža T - adaptera za rasklopna postrojenja izolovana gasom sa provodnim izolatorima izrađenim prema standardu EN 50181 tip C (400/630A) 20 kV, za kablove izolovane plastičnom masom, sa kablovskim završetkom POLT-L16, IXSU-L16, za presjek provodnika 240 - 300 mm2 Set podrazumjeva komplet od tri komada. | set | 3.00 |
| 8.5 |  | Nabavka i ugradnja plastičnih obujmica za povezivanje SN jednožilnih kablova u snop. Obujmice se postavljaju na svaki duzni metar kabla. U nedostatku obujmica može se snop formirati i plastičnom trakom. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici | kom | 36.00 |
| 8.6 |  | Snimanje tačnog položaja položnog kabla i izrada geodetskog Elaborata sa katastarskom situacijom položenog kabla, i dostavljanje Elaborata u papirnoj i digitalnoj formi investitoru. Izrada Ispitnih protokola o naponskom ispitivanju kablova. | pauš |  |
| 8.7 |  | Nabavka i montaža kablovske mase za zaptivanje prodora kablova, naduvavanjem kroz zid trafostanice i objekta, sistemom RDSS. Pod stavkom se podrazumijevaju komplet radovi sa ispitivanjem vazdušne i vodonepropusnosti | kom | 3.00 |
| 8.8 |  | Isporuka i polaganje “gal”- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m): | kom | 39.00 |
| 8.9 |  | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na četrdeset santimetara iznad kabla na regulisanim površinama i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake: | m | 36.00 |
| 8.10 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata ispravljanje i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. | kg | 9.00 |
| 8.11 |  | Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936 | pauš | 5.00 |
| 8.12 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno | kom | 2.00 |
| 8.13 |  | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svakih 20 m trase kabla u pravoj liniji, na ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije.... a u svemu prema tehničkim preporukama.Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici | pauš | 10.00 |
| 8.14 |  | Nabavka i ugradnja kablovske tablice na krajevima kablovskog voda, kod kablovskih završnica u pripadajućoj TS 35/10 kV, sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta na kome se nalazi drugi kraj kabla. Ukupno za nabavku i rad, računato po ugrađenoj tablici | kom | 3.00 |
| 8.15 |  | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | pauš |  |

Napomena: Ponuđači su u ponudi dužni upisati naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme.

Glavni projekat je prilog specifikacije kao informativni material. Tehničke karakteristike opreme trebaju da budu u skladu sa tehničkim opisom iz projekta. Ispod se nalazi adresa linka sa Glavnim projektom.

https://we.tl/t-rCE5rSgies

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

( Rok izvršenja ugovora je: rok za građenje, ispitivanje i puštanje u rad  TS 10/0,4 kV-DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune - Zetagradnja je 30 kalendarskih dana od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i građevinske dozvole i otvaranja građevinskog dnevnika. Pod uvođenjem Izvoača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

( Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica.

( Rok plaćanja je:  roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Izvođača.

( Način plaćanja je: virmanski.

( Garantni rok:

Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta – Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objektaka. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po  pitanjima vezanim za izvođenje radova. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju  Komisije za Tehnički pregled.

( Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:

Izvođač je obavezan da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi sljedeću tehničku specifikaciju:

Za transformator

•	Certifikat o ispitivanju tipa transformatora, u skladu sa zahtjevima standarda ISO IEC 17025 izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, sa jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih standarda. Zahjtevani certifikat mora da bude izdat od strane registrovane/ ovlašćene organizacije  koja je akreditovana prema važećim evropskim, međunarodnim i drugim standardima za izdavanje certifikata. Sastavni dio certifikata je izvještaj o tipskom ispitivanju ponuđenog transformatora prema standardu EN 60076.

•	Izvještaj o tipskom ispitivanju izolacionog ulja sa naznakom o porijeklu i oznaci ulja u skladu sa standardom IEC 60296;

•	Dokaz da proizvođač ponuđenog transformatora ima uveden sistem kvaliteta za oblast proizvodnje transformatora u skladu sa zahjevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Za srednjenaponski sklopni blok

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po:Standardu  IEC 62271-200 ili ekvivalent, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

	Delektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),

	Iispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),

	Iispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),

	Putvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti ( IEC 62271-200 – tačka 6.101),

	Iispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)

Za niskonaponski razvodni blok

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po: Standardu IEC 60439-1 ili ekvivalent

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1 (61439-2). Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

	Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)

	Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2)

	Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3)

	Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4)

	Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5)

	Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6)

	Stepen zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7)

Za kabal

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:

1.	EN 60502-1, EN 60502-1 ili ekvivalentan standard

2.	Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je kabal izveden suvim postupkom umrežavanja

Za kablovski pribor

1.	Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, kojim se potvrđuje da je kablovski pribor u skladu sa CENELEC standardima.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju  materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa standardima definisanim Tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

( Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.

PROPISI, STANDARDI I USLOVI

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata; Zakon o energetici; Zakon o zaštiti na radu; Zakon o zaštiti i spašavanju; Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Opšti uslovi za isporuku električne energije, Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ" br.4/74), Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. list SRJ" br.41/93), Pravilnik o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (”Sl.list SFRJ ”, br. 65/88 i “Sl. List SRJ”, br.18/92),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76), Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90), Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br.61/95).

( Drugi uslovi:

- Potrebna izjava proizvođača transformatora da se namotaji mogu servisirati potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerena pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača;

- Potrebna izjava proizvođača transformatora da su namotaji od visokoprovodnog, elektrolitičkog bakra sa 99,99% čistoće i sa papirnom izolacijom od čiste celuloze potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerena pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv, garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođača;

( polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 100.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno završenom poslui dostavi naručiocu:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da isporučilac ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.

# METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

( odnos cijene i kvaliteta

- Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

Cp –  ponuđena cijena (bez PDV-a),

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10

Ponude po podkriterijumu kvalitet vrednovaće se na osnovu referenci stručnih lica na uspješnom i blagovremenom izvršenju istih ili sličnih poslova koje su potvrđene od strane investitora, odnosno naručilaca izvedenih radova tokom prethodnih 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjeva se izvođenje komplet radova na izgradnji elektroenergetskih objekata.

Potvrde o izvedenim radovima sadrže opis radova na čijoj je realizaciji stručno lice bilo angažovano, vrijeme realizacije ugovora, vrijednost realizovanog ugovora i konstataciju da su radovi blagovremeno i kvalitetno izvedeni.

Princip vrednovanja - Odgovorni inženjer za rukovođenje nad izvođenjem radova (OIRR)

Za predloženog odgovornog inženjera za rukovođenje nad izvođenjem radova (OIRR) uzeće se u razmatranje broj referenci na istim ili sličnim poslovima u kojima je lice bilo angažovano i imenovano kao odgovorni inženjer za rukovođenje nad izvođenjem komplet radova na izgradnji elektroenergetskih objekata.

Princip vrednovanja je sljedeći: Odgovorni inženjer za rukovođenje nad izvođenjem radova (OIRR) koji ima najveći broj potvrđenih referenci dobija maksimalan broj bodova po ovom pod-podkriterijumu, a vrednovanje ostalih ponuđača izvršiće se na osnovu sljedeće formule:

Broj bodova (K -OIRR ) = (broj potvrdjenih referenci) / (najveći broj potvrdjenih referenci) × 10 bodova

Maksimalan broj reference koje će se bodovati je 5.

5.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

# 6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac će preko stručnog nadzora svojim potpisom da potvrdi. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručioca i pribaviti pisanu saglasnost za produženje roka od Naručioca.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Izvođač se obavezuje:

-	da radove izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju  tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

-	da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta

-	obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)

-	obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija

-	da imenuje odgovornog rukovodioca radova,

-	vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

-	da izgrađuje složeni inžinjerski objekat na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije.Promjena ivzvođača radova može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu. U skladu sa članom 94 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,

-	da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom

-     da odgovara za bezbjednost svojih radnika i njihovu osposobljenost za bezbjedan rad u skladu sa propisima u ovoj oblasti, posjeduje i primjenjuje sredstva zaštite na radu i da se pridržava mjera bezbjednosti prilikom obavljanja posla, kako ne bi došlo do nesreće na radu, a ukoliko do nje dođe odgovoran je po svim osnovama;

-          da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvršenje usluge,

-       da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom,

-        da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koje izvode radove,

-	da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje:

-	da Izvođača radova  uvede u posao,

-	da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora,

-	da obezbijedi vršenje stručnog nadzora i tehnčkog pregleda u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta,

-	da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

# 7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om na adresu aleksandar.gagovic@cedis.me.

# IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Crnogorski elektrodistributivni system d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-41721/1

Mjesto i datum: Podgorica, 07.10.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 232 iz Amandmana 1 na usaglašeni Plan javnih nabavki broj 10-10-34691 od 21.08.2020. godine – Izgradnja TS 10/0,4kV DK 2 (DK4) ( 3v+2TR; 2x1000kVA) sa priključnim kablovskim vodom (150m)(DUP Duvanski kombinat Izmjene i dopune)- Zetagradnja, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Gagović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislava Cerović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Joko Petranović

# 8. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

# Footnotes

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora